ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ.

Электромагнитные волны представляют собой совокупность быстропеременных, взаимно перпендикулярных электрических и магнитных  полей, совпадающих по фазе и частоте и распространяющихся в пространстве со скоростью    с = 3∙108 м/с. Электромагнитные волны являются поперечными.

Электромагнитные волны излучаются ускоренными заряженными частицами; поглощаются и рассеиваются средой,  в которой они распространяются; отражаются от границы различных сред; преломляются в диэлектриках; огибают препятствия, соизмеримые с их длиной волны.

Совокупность всех электромагнитных излучений образует спектр электромагнитного излучения (или шкалу электромагнитных волн):

Низкочастотные (частота не более 30 кГц) -  слабо поглощаются землей и водой и поэтому применяются при подземной и подводной радиосвязи.

Радиоволны (3∙104 ÷ 3∙ 1012 Гц) - применяются в радиосвязи, телевидении.

Инфракрасное  излучение (3∙1011 ÷ 4∙1014 Гц) — используется в спектроскопии, в приборах ночного видения, а также для нагрева и сушки овощей и фруктов, лакокрасочных покрытий.

Видимый свет (4∙1014÷ 8∙1014 Гц).

Ультрафиолетовое излучение (8∙1014÷ 3∙1016 Гц) — используется в спектроскопии, в люминесцентных лампах, в криминалистике, искусствоведении, медицине.

Рентгеновскоё излучение (3,7∙1015÷ 3∙1020 Гц) — широко используется в медицине, в рентгеноструктурном анализе, в дефектоскопии.

Гамма-излучение (3∙1019 Гц и более) - обладает  наибольшей проникающей способностью и используется в медицине, в промышленности и сельском хозяйстве, в астрономии, в ядерной физике.

Передача речи, музыки и других звуков на расстояние с помощью электромагнитных волн получила название радиотелефонной связи. Для осуществления этой связи звуковые колебания воздуха с помощью микрофона превращают в электрические колебания той же формы. Однако частота этих электрических колебаний слишком низкая для излучения электромагнитных волн, Поэтому в радиопередатчике используют генератор высокой — несущей частоты, и у этих высокочастотных колебаний изменяют какой-либо параметр (амплитуду, частоту) синхронно с колебаниями, приходящими от микрофона. Таким образом, высокочастотные колебания модулируют с помощью электрических колебаний низкой частоты. Модулированный сигнал подается на передающую антенну и вызывает в окружающем пространстве быстро изменяющееся электромагнитное поле, которое распространяется в виде электромагнитной волны. Она достигает приемной антенны и создает в ней вынужденные электрические колебания той же частоты, при этом для настройки приемника на несущую частоту используют колебательный контур. Далее в приемнике из этих колебаний выделяется сигнал звуковой частоты - происходит демодуляция (детектирование). При этом с помощью диода получают пульсирующий ток, а затем его сглаживают с помощью конденсатора, который играет роль фильтра. Выделенный звуковой сигнал усиливается и подается на громкоговоритель, преобразующий электрические колебания в механические той же частоты.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ.

Вариант 1.

#### В однородной среде электромагнитная волна распространяется со скоростью 0,8 скорости света. Найти длину волны, если её частота равна 105Гц

#### A) 0,8·105м

#### B) 0,8·103м

#### C) 3·108м

#### D) 1,25·105м

#### E) 2,4·103м

#### Изменение тока в антенне радиопередатчика происходит по закону: i = 0,3sin15·105t. Найти длину излучаемой электромагнитной волны.

#### A) ≈ 0,4·103 м

#### B) ≈ 0,6·103 м

#### C) ≈ 0,6·104 м

#### D) ≈ 1,2·103 м

E) ≈ 1,2·104 м

#### Частота электромагнитных волн длиной 2 м равна

#### A) 100 МГц

#### B) 200 МГц.

#### C) 15 МГц

#### D) 10 МГц

#### E) 150 МГц

#### Для увеличения дальности радиосвязи с космическими кораблями в 2 раза, мощность передатчика нужно

#### A) Оставить прежней

#### B) Увеличить в 2 раза

#### C) Увеличить в 4 раза

#### D) Уменьшить в 4 раза

#### E) Уменьшить в 2 раза

#### При прохождении электромагнитных волн в воздухе происходят колебания

#### A) напряженности электрического и индукции магнитного полей

#### B) плотности воздуха

#### C) концентрации кислорода

#### D) напряженности электрического поля

#### E) молекул воздуха

#### Передатчик работает на частоте 200 МГц. Определите длину волны.

#### A) 150 м

#### B) 1,5 м

#### C) 15 м

#### D) 200 м

#### E) 20 м

#### Антенну на чердаке под железной крышей установить

#### A) Нельзя, т. к. крыша будет экранировать антенну

#### B) Нельзя, т. к. сигнал будет двойным

#### C) Можно, т. к. металлическая крыша усиливает сигнал

#### D) Можно, т. к. для радиоволн присуще явление дифракции

#### E) Можно, т. к. радиоволны обладают большой проникающей способностью

#### Определить длину волны, если ее скорость равна 1500м/с, а частота колебаний 500Гц.

#### A) 0,33 м

#### B) 7,5·105м

#### C) 30 м

#### D) 3 м.

#### E) 0,75·105м

#### Прием сигнала колебательным контуром радиоприемника основан на

#### A) Модуляции

#### B) Явлении резонанса

#### C) Превращении энергии

#### D) Детектировании

#### E) Законе сохранения энергии

#### Процесс детектирования высокочастотных колебаний состоит

#### A) В усилении плотности потока излучения.

#### B) Выделении из модулированных колебаний высокой частоты низкочастотных колебаний

#### C) В сложении высокочастотных и низкочастотных колебаний

#### D) В передаче низкочастотных колебаний на большие расстояния

#### E) В усилении принимаемого сигнала

#### На коротких волнах в горной местности радиосвязь

#### A) Невозможна, т. к. коротковолновое излучение обладает малой энергией

#### B) Возможна, т. к. коротковолновое излучение обладает большой энергией

#### C) Возможна, потому что короткие волны огибают препятствие

#### D) Невозможна, т. к. короткие волны не огибают горы

#### E) Возможна, т. к. короткие волны отражаются от ионосферы

#### Электромагнитные волны отличает от звуковых

#### A) отсутствие дифракции

#### B) распространение в воде

#### C) поляризация

#### D) отсутствие интерференции

#### E) отсутствие отражения

#### Для увеличения дальности радиосвязи с космическими кораблями в 2 раза, мощность передатчика нужно

#### A) Оставить прежней

#### B) Уменьшить в 4 раза

#### C) Увеличить в 4 раза

#### D) Увеличить в 2 раза

#### E) Уменьшить в 2 раза

#### В основе телепередачи лежат три физических процесса:

1. Передача электрических сигналов по каналам связи;

2. Преобразование электрических сигналов в оптическое изображение;

3. Преобразование оптического изображения в электрический сигнал.

Расположите их в порядке очередности применения.

A) 2-1-3

B) 1-2-3    
C) 2-3 -1

D) 3 -1-2

E) 3 -2-1

#### Для связи с космическими станциями применяют волны

#### A) Короткие

#### B) Средние

#### C) Низкой частоты

#### D) Длинные

#### E) Ультракороткие

#### Разность фаз колебаний векторов  и  в электромагнитной волне равна

#### A) 2π

#### B) π/2

#### C) 0

#### D) 4π

#### E) 3/4π